## Slide 1: LED rasvjeta – rasvjeta budućnosti
SSŠ “Blaž Jurjev Trogiranin” TROGIR
Vesna Josipović, prof. savjetnik
Matematika u kontekstu
Zadar, 7. - 9. siječnja 2015.

## Slide 2
Izvori svjetlosti
prirodni
umjetni
Notes: Što je to ekološka rasvjeta? Da li smo svjesni i brinemo za svoje zdravlje i okoliš, štedimo li energiju?

## Slide 3
Potrošnja energije
Notes: U ukupnoj potrošnji energije svjetlo čini tek 7%. U Zagrebu je nedavno (12.2014.) održana Konferencija o energetski učinkovitoj rasvjeti.

## Slide 4
Ambalaža

## Slide 5: Kvaliteta svjetla
Indeks uzvrata boje CRI (Color rendering index)
(najčešće 80 – 90 )
Temperatura boje CCT (Color Correlated Temperature)
Topla rasvjeta (2600 – 4000 K)
Hladna rasvjeta (4000 – 7500 K)
Svjetlosni tok
mjerna jedinica Lumen
(za radno mjesto 500 – 750 lm)
Notes: Indeks uzvrata boje opisuje kvalitetu prikaza boja pod umjetnom rasvjetom, u rasponu 1-100. Što je viši, to je rasvjetno tijelo kvalitetnije. Sunce ima CRI 100. Najkvalitetnija rasvjetna tijela imaju CRI > 90, dok svjetiljke koje se najčešće koriste imaju CRI između 80 i 90. Temperatura boje govori o toplini bijele svjetlosti. Topla rasvjeta je pogodna za kuće, prostor za odmor, šoping centre, a hladna za posao i osvjetljenja ulica noću. Svjetlosni tok je ukupna energija koju emitira izvor svjetlosti te ga ljudsko oko registrira u jedinici vremena.

## Slide 6: Obične i štedne žarulje
“EKO” sijalica
“Toksični otpad”
Notes: Odlukom EU zabranjene su obične žarulje jer je tehnologija vrlo jednostavna, veoma su jeftine i europskim proizvođačima se jedva isplatilo da ih proizvode. Štedne žarulje koštaju desetak puta više, a i o kvaliteti svjetla se još uvijek može raspravljati. Zato je i zabrana “starih” žarulja jamčila odličan posao sa “zaštitom okoliša”.Štedne žarulje opasne su po zdravlje jer emitiraju otrovne karcenogene spojeve, udisanjem ih unosimo u organizam. Mogu izazvati probleme s radom srca, dišnim organima, rak dojke kod žena, migrene, kožne probleme.
Zato, ako ih već koristite, trebaju biti upaljene što kraće,treba provjetravati prostorije u kojima se nalaze i držati ih što dalje od glave. Opasne su ako puknu jer sadrže živu. Živa može oštetiti bubrege, a opasna je za trudnice, djecu i kućne ljubimce.

## Slide 7: LED rasvjeta
“Light-Emitting Diode“
Notes: LED rasvjeta je sustav rasvjete koji za izvor svjetla koristi LED (Light Emitting Diode). Kada bi LED žarulja radila 24h dnevno radni vijek bi joj iznosio 5.7 godina. Danas postoji široki spektar boja koje emitiraju LED žarulje, za razliku od prvih LED žarulja koje su mogle emitirati samo plavo-bjelkastu svjetlosti. Može se birati između tople bijele, neutralne bijele i hladne bijele boje te RGB (kombinacije crvene, zelene i plave boje) koja daje do 16 000 000 raznih nijansa boja.

## Slide 8: Prednosti LED rasvjete
niska potrošnja energije
dug vijek trajanja (10-15 g.)
male dimenzije
široka paleta boja
visoka otpornost na udarce
ne sadrži opasne tvari
bez IR/UV zračenja
nisko termičko opterećenje
usmjerena distribucija svjetla
Notes: Ušteda energije je velika, tehnologija proizvodnje LEDa se razvila i u svakom modernom uređaju nalazimo LED.

## Slide 9: Nedostaci LED rasvjete
cijena (veća početna investicija)
nedostatak svjesnosti
osjetljivost na toplinu
bio - nerazgradivi materijal
(plastika i elektronički upravljački sklop )
Notes: LED uređaji čvrstog stanja neće pregorjeti, nego će se intezitet emitiranog svjetla postepeno smanjivati dok ne postane nevidljiv ljudskom oku.

## Slide 10: Energetska učinkovitost
Notes: Obična žarulja daje tek 5% svjetla, a 95% otpada na toplinu. LED rasvjeta ima efikasnost veću od 95 %.
To znači da žarulja od 100 W ima istu efikasnost kao dioda od 6 W. Ako bi žarulja svjetlila svaki dan 8 h rok trajanja bi bio: LED 17.1 god., klasične 5 mj., halogene 8.3 mj., štedne 2.7 god.

## Slide 11: Usporedba potrošnje
Notes: Umjesto odabira jačine svjetlosti navikli smo kod klasičnih žarulja na biranje prema W.

## Slide 12: Izračun cijene i ušteda
Notes: Zamjena klasičnih žarulja od 60 W s LED žaruljama, kalkulator uštede

## Slide 13
ISPLATIVOST

## Slide 15: Zaključak
više prednosti, nego mana
manja potrošnja energije
manji troškovi
kvalitetniji život

## Slide 16
ZAHVALJUJEM
NA PAŽNJI!
vesna.josipovic@skole.hr