## Slide 1: PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA
TRAVANJ, 2009.
SPLIT

## Slide 2: PITKA VODA GRADA SPLITA
Izvor rijeke Jadro

## Slide 3
DOBRODOŠLI U SPLIT!
Smjestio se u samom središtu Jadranske obale i u neposrednoj je blizini rijeke Jadro koja ga već 1700. godina napaja vodom.
Split je veliko povijesno, upravno i vjersko središte Hrvatske.
Grad je pod zaštitom UNESCO-a.

## Slide 4: DIOKLECIJANOV AKVADUKT
Za vladavine cara Dioklecijana, u vrijeme izgradnje
njegove rezidencije krajem 3.st izgraden je 9 km dug vodovod,
s 4 akvadukta i tunelom.

## Slide 5
Služio je za napajanje vodom carske rezidencije i tkalačkih radionica unutar Palače i za opskrbu naselja u okolici.
Pušten je u funkciju 305. g. kad i Palača.
Rimski vodovod

## Slide 6
Opskrba Palače vodom prekinuta je narednih trinaest stoljeća.
Vodovod je razrušen padom Rimskog carstva.
Rekonstruiran je 1877. godine i danas Split opskrbljuje vodom.

## Slide 7
Nazvana je prema splitskom gradonačelniku Antoniju Bajamontiju.
Obilježavajući taj trenutak Splićani su 1880. g. na rivi podigli fontanu.

## Slide 8
VODE U DALMACIJI
Dalmacija je krško područje s mnogo oborina ali oskudijeva
vodom zbog podzemnog otjecanja.
Krška je pukotinska voda umjereno tvrda i ubraja se u kalcijsko
hidrogenkarbonatnu vodu.
U mnogim krškim vodama ima više klorida i sulfata
natrija i magnezija, što je posljedica utjecaja mora.
Krška voda je bakterijski zagađena osobito u kišno doba.

## Slide 9
Krška podzemna voda može primati vodu s površine i onečistiti se. Da se to zbiva vidi se po tome što gotovo na svim izvorima u kršu izvire mutna voda nakon svake jače kiše.
Podzemne su i površinske vode u Dalmaciji razmjerno sačuvale svoje prirodne značajke i zdravstveno su čiste, budući da se najviše stanovnika, a i preostalih tvornica nalazi na obali.

## Slide 10
VODOOPSKRBA SPLITSKOG PODRUČJA
Područje u splitskom zaleđu pripada slijevu krških izvora
Jadra i Žrnovnice.
U Gustirni kraj Trogira zahvaćena je podzemna voda u
tzv. rimskom bunaru.
Gradove Split, Solin, Kaštela i Trogir opskrbljuju se vodom s
izvora rijeke Jadro, a Žrnovnica opskrbljuje mjesta Žrnovnica
i Sitno Gornje.
Priprema se početi graditi veliki vodozahvat, na izvoru rijeke
Žrnovnice kao pričuvni izvor za grad Split.

## Slide 11
RIJEKA JADRO

## Slide 12
Rijeka Jadro izvire oko 2,4 km SZ od Solina na 34,6 m nadmorske visine,duga je 4,5 km.
Izvor Jadra - nizvodno
Reguliran vodotok Jadra u
blizini Gospina otoka
Izvor rijeke Jadro služi za
vodoopskrbu Splita, Kaštela,
Trogira te Podstranu, Klis, Seget
i Okrug.

## Slide 13
Jadro je tipična krška rijeka, kratkog toka, ali bogata vodom.
Izvor i gornji tok rijeke su od 1984. zaštićeni kao posebno vrijedni prirodni resursi u kategoriji posebnog ihtiološkog rezervata.
Izvor Jadra - nizvodno
Zbog otopljenih soli ubraja se u
kalcijsko hidrogenkarbonatnu
vodu.

## Slide 14
U rijeci Jadro razvila se endemska podvrsta – mekouste pastrve, tzv.solinka. Živi u mirnim tokovima rijeke, a hrani se malim puževima i insektima. Izrazito je osjetljiva i neotporna na svako onečišćenje rijeke..
Mekousta pastrva

## Slide 15
CILJ RADA
Odrediti pojedine fizikalno-kemijske pokazatelje ispravnosti
vode za piće i usporediti ih s MDK koje propisuje Pravilnik o
zdrastvenoj ispravnosti vode za piće, NN 47/2008. od 25.4.2008.
Rezultate ispitivanja ukupne tvrdoće, karbonatne tvrdoće i kalcija
usporediti s Izvješćem o ispitivanju kakvoće vode izvorišta rijeke
Jadro Zavoda za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije.
Istražiti:
da li učenici znaju koja rijeka opskrbljuje
vodom grad Split,
koju vodu učenici najćešće piju i
da li učenici štede vodu.

## Slide 16
ANKETA 1
Koja rijeka opskrbljuje vodom grad Split?
1.A Prirodoslovna gimnazija
1.D Kemijski tehničar
1.E Ekološki tehničar

## Slide 17
VODA U PRIRODI
Oko 3/4 Zemljina površine pokrivene su vodom. Ukupna količina vode
na Zemlji procjenjuje se na 1,4.1012 kg, od toga 97,2% čine vode mora i
oceana, 2% led na Arktiku i Antarktiku, a samo oko 0,8% površinske i
podzemne slatke vode.
Sunčeva toplina uzrok je neprestanom isparavanju morskih i
površinskih voda. Vodena se para u višim slojevima atmosfere
hladi, kondezira te nastaju oblaci nošeni vjetrom i sitne kišne kapi.

## Slide 18
Podzemne, bunarske i površinske, tzv.“slatke“ vode, koriste
se kao voda za piće. Voda koja se koristi u tu svrhu mora
imati određena fizikalna, kemijska i mikrobiološka svojstva.
U kružni tok vode ukljućeni su i živi organizmi. Drveće
korijenjem upija vodu, koja se kroz lišće transpirira i tako
opet dospijeva u atmosferu. Voda koju životinje popiju
dijelom se oslobađa disanjem, a dijelom izlučuje.

## Slide 19
ANALIZA VODE
FIZIKALNI POKAZATELJI KAKVOĆE VODE SU:
raspršene tvari,
mutnoća,
boja,
miris i okus,
temperatura,
električna vodljivost.

## Slide 20
KEMIJSKI POKAZATELJI KAKVOĆE VODE SU:
ukupno otopljene tvari,
koncentracija vodikovih iona, pH,
alkalitet,
tvrdoća,
otopljeni plinovi,
organske tvari,
hranjive tvari,
kovine,
ostali kemijski pokazatelji (fluoridi, kloridi,
sulfati, cijanidi i radioaktivne tvari).

## Slide 21
BIOLOŠKI POKAZATELJI KAKVOĆE VODE SU:
Voda za piće ne smije sadržavati bakterije i viruse kao moguće
prijenosnike različitih bolesti.
Živi organizmi prirodnih voda vrlo su osjetljivi na
fizikalno-kemijske promjene u ekosustavima, pa različiti
pokazatelji predstavljaju pouzdan način za određivanje vrste i
stupnja zagađenja vode.

## Slide 22
VODA ZA PIĆE MORA BITI:
Bistra, bezbojna, bez mirisa, ugodna okusa što joj ga daju
otopljene soli i plinovi.
Treba biti otopljenog kisika, ugljikova dioksida i topljivih
soli (NaCl, Na(HCO3)2 , Ca(HCO3)2 ).
Ne smije sadržavati patogene mikroorganizme.

## Slide 23
1.A Prirodoslovna gimnazija
1.D Kemijski tehničar
1.E Ekološki tehničar
Koju vodu pijem?
ANKETA 2

## Slide 24
PRAKTIČAN RAD
U praktičnom radu određeni su fizikalno - kemijski
pokazatelji ispravnosti vode za piće:
temperatura,
pH,
električna vodljivost,
ukupna tvrdoća,
karbonatna tvrdoća (alkalitet),
kalcij i
kloridi.

## Slide 25
Uzorkovanje i analiza vode
izvršeno je u školskom laboratoriju u razdoblju od
25.3.- 30.3.2009.

## Slide 26
ANALIZA UZORAKA
Broj uzorka | Temperatura / oC
1 | 15,7
2 | 17,5
3 | 17,5
MDK za vode za piće 47/08 | 25,0
ODREĐIVANJE TEMPERATURE
Temperature uzoraka vode
ODREĐIVANJE pH
Broj uzorka | pH
1 | 7,80
2 | 8,02
3 | 7,50
MDK za vode za piće 47/08 | 6,5 – 9,5
Rezultati mjerenja pH

## Slide 27
Broj uzorka | Električna vodljivost / µScm-1
1 | 258
2 | 254
3 | 313
MDK za vode za piće | 2500
Rezultati mjerenja električne vodljivosti
ODREĐIVANJE ELEKTRIČNE VODLJIVOSTI

## Slide 28
Broj uzorka | Ukupna tvrdoća | 
 | CaCO3 mg/L | onj
1 | 188 | 10,53
2 | 228 | 12,77
3 | 204 | 11,42
Rezultati određivanja ukupne tvrdoće
ODREĐIVANJE UKUPNE TVRDOĆE
Ca2+ +H2Y2- ↔ CaY2- + 2H+
Mg2+ + H2Y2- ↔ MgY2- + 2H+
Ca2+ + Mg2+ + I ↔ Ca2+ + MgI
Ca2+ + MgI + 2H2Y2- ↔ CaY2- + MgY2- + I + 4H+
ljubičasta boja modra boja

## Slide 29
ODREĐIVANJE KARBONATNE TVRDOĆE (ALKALITETA)
Rezultati određivanja karbonatne tvrdoće
Broj uzorka | Karbonatna tvrdoća (alkalitet) CaCO3 mg /L
1 | 190
2 | 210
3 | 220
CO32- + HCl ↔ HCO3ˉ + Clˉ
HCO3ˉ + HCl ↔ H2CO3 +Clˉ
CO2 + H2O ↔ H2CO3

## Slide 30: ODREĐIVANJE KALCIJA
Broj uzorka | Ca / CaCO3 mg /L
1 | 140
2 | 146
3 | 120
Ca2+ + I ↔ CaI
crvena boja
Ca2+ + H2Y2- ↔ CaY2- + 2H+
CaI + H2Y2- ↔ CaY2- + I + 2H+
crvena boja ljubičasta boja
Rezultati određivanja kalcija

## Slide 31
Broj uzorka | mg (Clˉ)/ /L
1 | 31,90
2 | 29,00
3 | 28,50
MDK za vode za piće 47/08 | 250,00
ODREĐIVANJE KLORIDA PO MOHRU
Rezultati određivanja klorida
Ag+ + Clˉ ↔ AgCl(s)
2Ag+ + CrO42- ↔ Ag2CrO4(s)

## Slide 32
ZAKLJUČAK PRAKTIČNOG RADA
Dobivene vrijednosti za temperaturu, pH, električnu vodljivost i kloride
kreću se u granicama MDK (Maksimalno dopuštene koncentracije) koje
propisuje Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
NN 47x2008 od 25.4.2008.
Rezultati ukupne tvrdoće i karbonatne tvrdoće kreću se u granicama
rezultata ispitivanja voda Zavoda za javno zdravstvo Splitsko -
dalmatinske županije za razdoblje od srpnja 2008 do 1. siječnja 2009.
Prema dobivenim rezultatima ukupne tvrdoće voda rijeke Jadro pripada
umjereno tvrdoj vodi (8 do 12 onj).
Rezultati odredivanja kalcija su nešto niži od rezultata ispitivanja voda
Zavoda za javno zdravstvo Splitsko - dalmatinske županije za isto
razdoblje.

## Slide 33
Budući, pojedini pokazatelji nisu dovoljni za ocjenu kakvoće voda
rijeke Jadro, u Zavodu za javno zdravstvo Splitsko - dalmatinske
županije dobili smo rezultate Izvješća o ispitivanju kakvoće voda
izvorišta rijeke Jadro i voda iz vodovodne mreže koje opskrbljuje
rijeka Jadro ( Tablica 5.1. do 5.8.).
U razdoblju od srpnja 2008. do 1. siječnja 2009. godine ispitano je 12
uzoraka izvorišta rijeke Jadro i 66 uzoraka pitke vode iz vodovodne
mreže.
Na osnovu tih ispitivanja je zaključeno da se voda iz izvora rijeke
Jadro prema kemijskom sastavu svrstava u krške pukotinske,
kalcijsko hidrogenkarbonatne vode. U Jadru su kloridi varirali od
6 mg/L do 36 mg/L.
Koncentracije masnoća, mineralnih ulja, fenola, detergenata i teških
metala kretale su se u okviru normativa za piće.
Voda rijeke Jadro bila je bakteriološki onečišćena za piće i trebalo je
klorirati.

## Slide 34
ANKETA 3
Da li štedite vodu u kućanstvu?
1.A Prirodoslovna gimnazija
1.D Kemijski tehničar
1.E Ekoloski tehničar

## Slide 35
KAKO ŠTEDJETI VODU?
NE PUŠTAJTE VODU DA
TEČE BEZ POTREBE !!!
Procjenjuje se da u gradu jedna osoba za piće, pripremanje hrane,
osobnu higijenu, pranje rublja i čišćenje stana potroši oko 200
litara vode na dan. Samo za jedno kupanje u kadi potroši se 350
litara vode.
Umjesto kupanja petminutno tuširanje
potroši 50% manje tople vode nego
kupanje.
Izbjegavajte ostaviti vodu da teče dok
perete zube, ruke, kosu ili posuđe.
Perilicu za rublje i posuđe uključite
samo kada su pune.

## Slide 36
U izradi sudjelovali:
Katarina Burmaz, učenica 4e
MORAMO BITI SVJESNI ČINJENICE DA SE ISTA VODA KOJU MI DANAS KORISTIMO KORISTILA VEĆ I U DOBA EGIPATSKE KRALJICE KLEOPATRE,
ŠTO ZNAČI DA JE SVA VODA KOJE ĆE IKADA BITI, VEĆ I SADA TU
TE DA MORAMO PAZITI DA JU SAČUVAMO OD ONEČIŠĆENJA ZA BUDUĆE GENERACIJE!